# Varhany kostela Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou

# Restaurátorský záměr

# Obec: Bělá nad Radbuzou

# Kraj: Plzeňský

# Okres: Domažlice

# Vlastník: Římskokatolická farnost Horšovský Týn

# Historie varhan

# Varhany kostela Panny Marie Sedmibolestné v Bělé nad Radbuzou jsou nástrojem vzešlým ze slavné varhanářské dílny rodiny Guthů (jejich stavitelem byl v letech 1841, nebo 1842 Ferdinand Guth), postaveným ještě ve zvukovém ideálu barokního varhanářství.

# Popis varhan

# Jednomanuálový nástroj s pedálem, mechanické tónové i registrové traktury.

# Volně stojící hrací stůl.

# Současná dispozice:

# Octava 4´

# Principal 8´

# Quinta 2 2/3

# Superoctava 2´

# Dolce 4´

# Aeolina 8´

# Gedekt 8´

# Subbas 16´

# Octavbas 8´

# Rozsah: E – c3 (původní krátká oktáva zchromatizována)

# Současné ladění: a1=cca 432 Hz při 12 °C

# Nyní se varhany bohužel nacházejí ve velmi špatném (místy až kritickém) stavu - celý nástroj je silně napaden aktivním červotočem. I přes pozdější částečnou necitlivou přestavbu se jedná o cenný nástroj, který by si zasloužil pietní restaurování do původní pozdně barokní podoby.

# Píšťalový materiál zůstal z větší části zachován původní, pro stávající registr Dolce 4´ byly použity píšťaly původního registru Fugara 4´. Některé píšťaly byly přesazeny o půltón výše. U všech původních cínových píšťal je nezbytné vyletovat druhotné ladící štůčky, chybějící zhotovit jako repliky.

# Nástroj v současnosti není osazen el. ventilátorem, možné je pouze ruční čerpání vzduchu do měchu. Měch varhan není původní, zřejmě se jedná o práci Alfréda Markuse z roku 1912. Tento plovákový měch má několik prasklin a netěsností, kůže jsou zteřelé.

# Původní dispozice:

# Principal 4´

# Mixtura 3x

# Quinta 1 1/3

# Octava 2´

# Fugara 4´

# ?Flétna 4´

# Kryt 8´

# Subbas 16´

# Octavbas 8´

# Návrh koncepce restaurátorského zásahu:

# Prvotním úkolem musí být provedení podrobného restaurátorského průzkumu při demontáži nástroje (včetně detailní fotodokumentace) a následné porovnání zjištěných poznatků s dochovanými varhanami guthovské dílny (ke srovnání se nabízí např. nástroj z Kobylé, nebo Brložce, či menší nástroje - Hlohová). Výsledek bádání pomůže zpřesnit postup a rozsah všech následujících restaurátorských úkonů.

# Po demontáži a řádném vyčištění (mechanicky, stlačeným vzduchem, podle potřeby omýváním, suchou párou) jednotlivých částí varhan budou všechny dřevěné části nástroje ozářeny v radiační komoře paprsky gama proti dřevokaznému hmyzu a následně preventivně chemicky napuštěny. Destruktivně napadené části budou opakovaně petrifikovány v lázni Solakrylu, výletové otvory zatmeleny směsí vosků a pryskyřice.

# Kovové části budou ošetřeny tanátováním, cínové píšťaly mikrokrystalickým voskem.

# Zásadní snahou je restaurování celého nástroje do původní podoby. Odstraněny musí být veškeré pozdější zásahy a přestavby. Chybějící části budou zhotoveny jako restaurátorské kopie při respektování materiálových, tvaroslovných i výrobních zvyklostí varhanářské tradice rodiny Guthů.

# Současný (nepůvodní a značně nestylový měch) bude nahrazen kopií klínového měchu nebo v depozitáři dochovaným restaurovaným klínovým měchem varhanářské rodiny Guthů a opatřen elektrickým varhanním ventilátorem umístěným v tlumicím boxu.

# K ladění varhan bude použito nerovnoměrné temperatury, výška ladění bude navrácena do původní podoby, při volbě tlaku vzduchu a při celkové intonaci nástroje je třeba snažit se co nejvíce přiblížit původnímu zvukovému záměru mistra Gutha.

# Skříň varhan bude ošetřena proti dřevokaznému hmyzu a truhlářsky opravena, případné obnově původní polychromie vnějšku varhanní skříně či zlacení řezeb musí předcházet řádný průzkum.

# Použité materiály: modifikovaný Aidol HWT, Solakryl BMX, xylen, toluen, mikrokrystalický vosk, včelí vosk, karnaubský vosk, kalafuna, mosazný drát, pružiny, různé druhy kůží, kožní klíh, disperzní lepidla (u nereverzibilních spojů), cínoolověný plech, cín, šelak, dřevo.

# Nad průběhem restaurování bude dohlížet diecézní organolog a zástupce vlastníka, během restaurování budou probíhat kontrolní dny, o nichž bude sepsán zápis a po skončení restaurování proběhne kolaudace nástroje za účasti diecézního organologa a zástupce vlastníka a o jejím průběhu a výsledku bude sepsán kolaudační zápis.

# Vypracoval: MgA. Marek Vorlíček

# Varhanářství Vorlíček

Výroba a opravy hudebních nástrojů

Máchova 131, 344 01 Domažlice

IČO 73415022, DIČ: CZ7903011765

Podnikatel zapsaný v rejstříku živnostenského

podnikání vedeného Městským úřadem Domažlice. Jsem plátce DPH.

tel.: 775 359 352, e-mail: vorlicekmarek@gmail.com

# Pohled na vnitřní stranu víka ventilové komory - podpis stavitele varhan Ferdinanda Gutha a datace vzniku nástroje 1841 (archivní materiály uvádějí rok 1842)

Detail hracího stolu: klaviatura manuálu s typicky „guthovskou“ intarzovanou bočnicí

Detail pedálové klaviatury – devastováno dřevokazným hmyzem

Dřevěné píšťaly pedálu – s typicky „guthovsky“ profilovanými předkrývkami, silně napadené červotočem

# Pohled do vzdušnice hlavního stroje – dochovaly se původní „guthovské“ pulpety, viditelná koroze železných částí

# Stávající vzduchové hospodářství  - nepůvodní a dnes již dosloužilý měch (podle historických pramenů zřejmě dílo Alfréda Markuse z roku 1912)

# Také skříň varhan je silně napadena aktivním dřevokazným hmyzem – více než 1 cm silná kupa čerstvých požerků červotoče.

# Pohled do hlavního stroje – stávající registr Dolce 4´stojící v místě původní Mixtury (dochovala se však píšťalnice i lavička), devastace červotočem

# Prospektové píšťaly znetvořené druhotnými ladícími štůčky, navíc zavěšené v červotočivém závěsu.